Smlouva o dílo ev. č. ……………...........

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:	statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

/dále jen zhotovitel/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo a místo plnění

- Dílem se dle této smlouvy rozumí revitalizace parku Pekárkova, vymezeného pozemky p.č. 3302/2, p.č. 3309/1 k.ú. Liberec.

- Předmětem plnění je zejména celková úprava plochy veřejně přístupného parku. Specifikace díla je následující:

a) V rámci revitalizace parku proběhne kácení a redukce podrůstajících, vychýlených odumírajících, či jinak neperspektivních stromů. Budou též provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy, lokální redukce z důvodu stabilizace a bezpečnostní dynamické vazby, dle souhrnné tabulky v projektové dokumentaci. Práce budou probíhat s ohledem na ponechané jedince i jejich části. Nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmenů a větví a to včetně narušení jejich krycích pletiv. Dle tabulky v projektové dokumentaci budou provedeny probírky, perspektivní probírky a probírky náletového podrostu, rozvolnění a prosvětlení porostu, zapěstování perspektivních náletů, likvidace náletového podrostu v jednotlivých porostních skupinách. Dále bude v dílčích porostních skupinách provedena chemická a mechanická likvidace invazních porostů křídlatky, odstranění ruderálního porostu a celoplošná likvidace výmladnosti arboricidem.

b) Před zahájením výsadeb stromů je nutné vytyčit jejich skutečné pozice s ohledem na limity stávajících dřeviny. Odrostky budou vysazovány ve sponu, mimo koruny stávajících dřevin kotlíkově nebo individuálně do vícedruhových skupin. Budou respektovány a zachovány stávající perspektivní náletové nárosty i ostatní vzrostlé dřeviny. Všechny listnaté odrostky budou kotveny jedním svislým kůlem a opatřeny speciální PVC chráničkou proti okusu a vytloukání zvěří, vyrobenou ze speciální pórovité folie, která je odolná vůči UV záření. Jehličnaté odrostky budou proti okusu a vytloukání zvěří chráněny repelentním nátěrem a při výsadbě kotveny prostřednictvím dvou svislých kůlů. Při výsadbě nebude realizována výměna půdy v jamkách, ale bude aplikován půdní kondicionér a pomalurozpustné tabletové hnojivo. Odrostky budou mít závlahovou misku zamulčovanou drcenou štěpkou, a v rámci přípravných zemních prací a terénních úprav bude odstraněn stávající drn v místě výsadeb, upravená ploška a nakopané hrázky tak, aby vláha neodtékala od rostlin po svahu. Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka. Vzhledem k tomu, že cesty jsou trasovány v ose podzemní kanalizace, nebudou upravovány. Dojde pouze k doplnění jednoduchých stabilních parkových laviček, které umožní krátkodobou rekreaci v místě a odpadkových košů. V centrální nejvyšší části lesoparku nad aktuálně odlesněným skalnatým masivem, kde se nachází výhled na nedalekou vodní přehradu Starý Harcov, bude zřízena vyhlídka s jednoduchým bezpečnostním dřevěným zábradlím. Zábradlí bude zhotoveno z tlakově impregnovaných kuláčů (sloupky, madla) a půlkuláčů (svlaky), sloupky budou osazeny ocelovým prvkem a kotveny do betonu, povrchová úprava bude provedena ochranným olejovým nátěrem. Při vstupních částech do lesoparku budou umístěny dva jednoduché směrníky, upozorňující pěší návštěvníky na možné směry zvolené trasy chůze. U osazovaných laviček, odpadkových košů a zábradlí budou provedeny nezbytné drobné terénní úpravy se svahováním trvalých zářezů a násypů. Všechny práce budou realizovány dle projektové dokumentace a výkazu výměr.

c) V rámci dokončovací a rozvojové pěstební péče, bude především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení odrostků, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování, kontrola a odstranění kotvení, ochrana proti okusu zvěří, kosení nežádoucího sukcesního nebo ruderálního podrostu, uvolňování soliter ze zápoje, odstraňování dalších havarijních dřevin. Bude likvidován vrůstající nálet a nárost, omezující průchod a zarůstající odpočivadla.

- Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace: Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa Lokalita Pekárkova zpracovanou Ing. Ivanem Markem, číslo zakázky 04/08/2016, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy a výkazu výměr.

- Místo plnění: pozemky p.č. 3302/2, p.č. 3309/1 k.ú. Liberec.

IV. Cena za dílo

- Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa Lokalita Pekárkova“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cena díla činí:

cena celkem bez DPH				… Kč

DPH							… Kč

cena celkem s DPH				            … Kč

- Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

- Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

- Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

# V. Doba provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy, resp. jeho jednotlivé části zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli v následujících termínech:

- Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.a)  do osmi týdnů od předání místa plnění

- Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.b)  do čtrnácti týdnů od předání místa plnění

- Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.c)  do 31.12.2021.

2. Za okamžik splnění (provedení díla), resp. jeho jednotlivých částí se považuje den protokolárního předání každé části dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o jeho předání bude sepsán protokol.

4. Zhotovitel je povinen dílo, resp. jeho jednotlivé části dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

• neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

• pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

• v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

5.	Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod – 5°C, souvislá sněhová pokrývka a vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla (dílčích částí) provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.

2.  Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.

3.  O předání a převzetí díla nebo jeho části pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (části) (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.  Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu.

5.  Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

6.  Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

VII. Platební podmínky

- Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě dílčích faktur ve výši odpovídající hodnotě dílčího plnění, vystavených zhotovitelem po předání dílčích částí díla bez vad a nedodělků, se splatností 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.

- Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VIII. Sankce

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dokončení díla, resp. jeho jednotlivých částí stanovené  v čl. V odst.1 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XI., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

- V případě, že zhotovitel nepředá dílo, resp. jeho jednotlivé části ani v dodatečné 15 denní lhůtě po dílčím termínu stanoveném v čl. V odst.1 této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

- V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.

- V případě porušení kterékoli jiné povinnosti stanovené touto smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč.

- V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VII. odst. 1., je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

IX. Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

- Zhotovitel musí dodržet podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. KULK 80691/2016 OPŽP 1152/2016, který tvoří jako příloha č.4 nedílnou součást této smlouvy.

- Zhotovitel musí dodržovat podmínky uvedené v souhrnném vyjádření odboru životního prostředí č.j. MML/ZP/Piv/180279/16-SZ 180279/16/2, který tvoří jako příloha č.3 nedílnou součást této smlouvy.

- Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

- Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

- Zhotovitel nesmí přerušit dílčí plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace dílčí části díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.

- Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.

- Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

- Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem), tiskový podklad pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli.

- Zhotovitel je povinen předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu.

X. Spolupůsobení objednatele

- Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

- Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XI. Záruky na dílo

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

- Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců a na sadební materiál po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání jednotlivých dílčích plnění díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.

- Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.

- Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

- Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou).

- Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

- Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

- Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

XII. Poddodavatelé

- Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

- V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

- Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

- Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

- Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

- Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XIII.

Doložky

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

- Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

- Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

- Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

- Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č……….. ze dne…………….

V Liberci dne……………………….		V Liberci dne……………………..

Ing. Karolína Hrbková

náměstkyně primátora

……………………………………..             	 ……………………………………

Za objednatele				  	Za zhotovitele

Přílohy:

- Výkaz výměr – rozpočet

- Projektová dokumentace – technická zpráva

- Závazné stanovisko odboru životního prostředí

- Rozhodnutí krajského úřadu

Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa

Lokalita Pekárkova

Liberec

Operační program Životní prostředí

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Projektant sadových úprav: Stupeň dokumentace: Datum: Obsah dokumentace: Zahradní architektura Ing.Ivan Marek

# Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu                                                          4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

# Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1 460 01 Liberec

Zahradní architektura Ing. Ivan Marek

Martinov 279

Kostelec nad Labem 277 13

Ing.Ivan Marek

Ing.Barbora Eismanová, autorizovaný architekt – krajinářská architektura, ČKA 03 696 Bc. Nina Jakušová, DiS. Bc. Jakub Marek DPS

srpen/2016

Textová část:

Technická zpráva, Tabulková část, Fotodokumentace Výkaz výměr

Rozpočet

Grafická část:

SITUACE – Dendrologický průzkum, návrh pěstebních opatření 1:500 SITUACE – Návrh řešení 1:500

ORTOFOTOMAPA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Ortofotomapa řešeného území aktuální

Ortofotomapa řešeného území 50tá léta

KATASTRÁLNÍ MAPA ÚZEMÍ

# ÚZEMNÍ PLÁN – REALIZACE OPATŘENÍ JE V SOULADU

Ostatní limity a východiska

# Inženýrské sítě

V řešeném území  procházejí inženýrské sítě, které jsou součástí Situace, pozice výsadeb jim bude přizpůsobena, aby nebyly v konfliktu.

# Lokalizace

Území není maloplošným chráněným územím přírodní památka nebo rezervace); není zde vyhlášena ptačí oblast a evropsky významná oblast. Záměr se nedotkne přechodně chráněné plochy; není zde vyhlášen žádný památný strom.

Plocha není zahrnuta do systému prvků ÚSES

Zvláště chráněné druhy

Nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha.

# Popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací

Řešená příkře svažitá plocha o výměře cca 1,5 ha se nachází ve východní části města Liberec, v blízkosti vodní nádrže Starý Harcov. V JZ části je ohraničena dopravní komunikací ulice Svobody, v SZ části navazuje na soukromé zahrady rodinných domů. JV část je ukončena pěší živičnou komunikací – spojnicí mezi ulicemi Pekárkova a Svobody a navazující na vysokoškolský studentský areál.

Jedná se o městskou rekreační plochu -  lesopark se svažitou, JV orientací, který je na JZ ukončen prudkým skalnatým masivem.

Lesopark je zpřístupněn jednou hlavní nezpevněnou pěší cestou, která protíná lokalitu od severu k jihu a umožňuje velmi cenné průhledy na přilehlou vodní nádrž. Cesta je doplněná odbočkou k mostku do ulice 17. listopadu. Cesty jsou především díky studentům a obyvatelům lokality velmi frekventované, nezpevněné, s hlinitým povrchem.

Věkové složení přírodního porostu – nejedná se o lesní porost s klasickým lesnickým způsobem hospodaření, ale o lesopark – ostatní plochu / zeleň,  je velmi různorodé, od nejmladších náletových letorostů a semenáčů po statné věkovité solitery stáří přes 80 a více let. Porost je na většině plochy tvořen dvěma etážemi – vzrostlé stromové patro a náletové podrostové patro s různým procentem pokryvnosti i perspektivy.

V porostu jsou zastoupeny převážně listnaté dřeviny a lesopark má ráz acidofilní doubravy – buk lesní, dub zimní, javor mléč, javor klen, bříza bělokorá, vtroušená je též olše lepkavá. Z jehličnanů jsou zastoupeny smrk ztepilý, borovice lesní a modřín opadavý.

Jako nepříliš vhodný lze označit stávající dub červený, který se sukcesně spontánně rozrůstá a vytlačuje původní domácí dřeviny.

Podrostové patro je tvořeno nálety zmíněných dřevin (především javor mléč, buk, dub červený), dále je přítomna líska obecná, v místech s velkou mezernatostí stromového patra pak ostružiník a v horní rozvolněné rovinaté partii i podrostem borůvky. Pomístní bylinné patro čítá věsenku nachovou, metličku křivolakou, jestřábník, krtičník hlíznatý, medyněk měkký, netýkavka malokvětá, čistec lesní, kuklík městský atd. viz. Biologické hodnocení, které je přílohou PD a podrobněji řeší botanický a zoologický průzkum lokality.

S ohledem na navazující soukromé pozemky se v okrajových částech ve větší míře vyskytují i nežádoucí nitrofilní bylinné porosty – kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý a lökálně i invazní křídlatka japonská, kterou je nezbytné potlačit.

Část lokality lze charakterizovat jako stabilní, víceetážový porost, vyžadující jen omezená pěstební opatření. Okraje lokality JZ a především SV ale vykazují závažné nedostatky – jedná se o rozvrácené, zásadně proředěné plochy (zřejmě po mýtní těžbě nebo kalamitě), zarůstající neperspektivním netvárným ruderálním a náletovým porostem s převahou deformovaných a nevyužitelných jedinců v nevhoidné druhové skladbě - viz fotodokumentace. Nezbytný je i pěstební zásah do přehoustlé smrkové mlaziny a postupná přeměna těchto dílčích monokultur vhodnými individuálními nebo kotlíkovými dosadbami.

V okrajové prosvětlené ploše a podél středové pěšiny se vyskytuje i významné bylinné patro, které je nutné schránit. Nejčetněji se zde nachází česnáček lékařský, česnek medvědí, sasanka hajní, metlička křivolaká, ostřice třeslicovitá, konvalinka vonná, lipnice hajní, brusnice borůvka a barvínek menší další méně zastoupené též ale cenné druhy viz. biologické hodnocení.

V SZ okrajové části je vysazeno několik mladších soliterních stromů, umísťovaných sem v rámci náhradních výsadeb.

## Pěstební opatření na stávající zeleni

V rámci projektu návrhu pěstebních opatření na stávající vegetaci, byl porost rozdělen do 9 logických plošných celků - porostních skupin, které zahrnují zeleň podobného charakteru a které lze v prostoru přehledně rozeznat, např. dle hranic navazujících pozemků, cest, věku nebo výšky porostů a podobně. Jednotlivé skupiny, jejich druhová a prostorová skladba, jsou podrobně popsány v tabulce dendrometrických hodnot, kde je též specifikován konkrétní návrh doporučených pěstebních opatření.

Samostatně pak byly do situace zakresleny stávající dominantní solitery, či dřeviny na okrajích území, podél cest, komunikací a v blízkosti obytných objektů, které je nezbytné arboristicky ošetřit - stabilizovat tak, aby nedocházelo k jejich konfliktu s bezpečným provozem lesoparku i obvodových komunikací, případně je odstranit s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav a provozní bezpečnost.

Kácení vzrostlých dřevin proběhne pouze s ohledem na jejich zásadně zhoršený zdravotní stav či konfliktní a provozně nebezpečný růst v blízkosti cest a objektů, případně u dřevin akutně ohrožujících kvalitní perspektivní dominantní jedince. Ostatní , i dožívající dřeviny mohou býát v porostech částečně zachovávány jako žádopucí biotop. Řešená plocha a jednotlivé dřeviny nebyly geodeticky zaměřeny, jako podklad pro vytvoření situace byl použit snímek z katastrální mapy a podklady s trasováním IS, které poskytl investor.

V rámci schematického zakreslení dřevin při provádění dendrologického průzkumu byl pro orientaci použit pomocný rastr, který v situaci vyznačuje plochy o velikosti 10x10m.

Stromy jsou do tohoto rastru zakresleny pouze orientačně, proto budou před zahájením asanačních prací dřeviny určené ke kácení v terénu vyznačeny projektantem značkovací barvou – křížkem na patě stromů.

POZOR – v ploše jsou i dřeviny, vyznačené z dřívějška. Na toto značení nebude při provádění pěstebních opatření brán zřetel !

Podrobný dendrologický průzkum byl přednostně zpracován  pro soliterní stromy, vyžadující pěstební nebo asanační zásah. Stromy bez pěstebních opatření jsou inventovány pouze omezeně pro snadnější orientaci v terénu.

Inventarizovány jsou i porostní a především podrostové skupiny, u nichž jsou navržena vhodná podpůrná opatření k posílení přirozené struktury a dlouhodobé perspektivy.

Skalnatý masiv v jižní části plochy nad ulicí Svobody je v současné době již bez stromové vegetace po provedení nezbytných opatření pro jeho stabilizaci

S ohledem na masivní obrůstání pařezovými výmladky, je žádoucí zamezení růstu náletů a obrostů prostřednictvím aplikace arboricidu proti pařezové výmladnosti a udržování pouze bylinného patra v této partii lesoparku.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Popis dřeviny |  | Návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK1 |
|  | 1 | Quercus petraea | 182 | 69 | 113 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | N | Netvárný, havarijní stav, odlomený terminál, dutina báze, rozvrácený | 30 | Kácení |
|  | 2 | Quercus petraea | 126 | 46 | 28 | 23 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | N | Jednostranný, podrůstající, konkurující dominantnímu buku | 20 | Kácení |
|  | 3 | Quercus petraea | 195 | 67 | 38 | 18 | 4 | 2 | 4 | 3 |  | N | Havarijní, vychýlený nad komunikaci, podrůstající | 20 | Kácení |
|  | 4 | Quercus petraea | 107 | 41 | 20 | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | N | Vyvětvený, netvárný, odumírající, zlomy v koruně | 30 | Kácení |
|  | 5 | Quercus petraea | 100 | 42 | 20 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | N | Podrůstající, vychýlené torzo, visící v korunách okolních stromů | 50 | Kácení |
|  | 6 | Picea abies | 97 | 39 | 7 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | N | Vlajkovitá koruna 1/3 původní, vyvětvený, neperspektivní, podrůstající | 25 | Kácení |
|  | 7 | Picea abies | 100 | 40 | 7 | 20 | 4 | 2 | 3 | zár ov eň jso u v |  | N | Vlajkovitá koruna 1/3 původní, vyvětvený, neperspektivní, podrůstající | 25 | Kácení |
|  | 8 | Quercus rubra | 82 | 32 | 20 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | N | Podrůstající, vychýlený, jednostranný | 20 | Kácení |
|  | 9 | Picea abies | 91 | 39 | 7 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | N | 1/3 původní koruny, rozsáhlá dutina báze kmene, podrůstající | 15 | Kácení |
|  | 10 | Quercus petraea | 104 | 41 | 7 | 19 | 6 | 5 | 5 | 3 |  | N | Odumřelé torzo | 100 | Kácení |
|  | 11 | Quercus petraea | 91 | 44 | 13 | 19 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | N | Přeštíhlený, odumírající, v zápoji | 50 | Kácení |
|  | 12 | Quercus petraea | 129 | 46 | 13 | 17 | 5 | 3 | 4 | 2 |  | N | Odumírající, deformovaný | 50 | Kácení |
|  | 13 | Quercus petraea | 113 | 40 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 |  | N | Odlomené torzo | 50 | Kácení |
|  | 15 | Quercus rubra | 66 | 27 | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | N | vychlený nad cestu, nebezpečný, jednostranný | 15 | Kácení |
|  | 29 | Pinus sylvestris | 72 | 28 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | N | Odlomený terminál, neperspektivní tozro na skále, podrůstající | 30 | Kácení |
|  | 30 | Quercus petraea | 60 | 26 | 7 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | N | Vychýlený nad komunikaci, podrůstající, neperspektivní | 50 | Kácení |
|  | 31 | Betula pendula | 57 | 35 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 |  | N | Dutina báze, podrůstající, dožívající | 50 | Kácení |
|  | 32 | Quercus petraea | 79 | 28 | 13 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 |  | N | Vychýlený, rozsáhlé poškození kmene | 50 | Kácení |
|  | 33 | Quercus petraea | 75 | 29 | 20 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | Vychýlený, podrůstající | 20 | BO |
|  | 34 | Quercus petraea | 69 | 27 | 7 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | N | Dožívající torzo, konkurující | 50 | Kácení |
|  | 36 | Betula pendula | 135 | 60 | 28 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 |  | N | Vychýlený, růst do perspektivního dubu, havarijní, chránit dub při kácení | 50 | Kácení |
|  | 37 | Quercus petraea | 88 | 32 | 7 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 |  | N | Dutina báze, havarijní | 50 | Kácení |
|  | 38 | Quercus rubra | 107 | 51 | 50 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | N | Vychýlený, nestabilní, ohrožujícín okolní porost | 30 | Kácení |
|  | 39 | Quercus rubra | 154 | 63 | 38 | 18 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | N | Odlomený terminál, dutiny, vychýlený, ohrožující okolní porost | 40 | Kácení |

|  | 40 | Betula pendula | 107 | 39 | 20 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 |  | N | Silně vychýlený, u cesty, konkurující perspektivnímu dubu, nestabilní | 40 | Kácení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 41 | Quercus petraea | 66 | 30 | 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 |  | N | Odumřelé torzo, havarijní | 100 | Kácení |
|  | 67 | Quercus petraea | 148 | 67 | 64 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | P | podrůstající rameno, zlomy | 15 | RB |
|  | 68 | Quercus petraea | 141 | 61 | 79 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 |  | P | dominantní | 15 | RB |
|  | 69 | Quercus petraea | 217 | 80 | 28 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | P | v dominantní skupině, částečně jednostranný | 15 | RB, RL-LR |
|  | 70 | Quercus petraea | 192 | 70 | 50 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | P | v dominantní skupině | 15 | RB |
|  | 71 | Quercus petraea | 144 | 56 | 50 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | P | v dominantní skupině | 15 | RB |
|  | 72 | Quercus petraea | 204 | 83 | 113 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | v zápoji | 20 | RB |
|  | 73 | Fagus sylvatica | 195 | 80 | 133 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | dominantní, ve skupině | 10 | BO |
|  | 74 | Fagus sylvatica | 220 | 88 | 177 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | vícekmen v dominantní skupině | 10 | BO |
|  | 75 | Fagus sylvatica | 179 | 70 | 154 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | dvojkmen v dominantní skupině | 10 | BO |
|  | 76 | Picea abies | 192 | 79 | 50 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | pravidelně větvený | 10 | BO |
|  | 78 | Quercus petraea | 138/148 | 58/46 | 177 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | dvojkmen, propletené kmeny | 15 | RB, RL-LR- 30%spodní kmen |
|  | 79 | Quercus rubra | 192 | 72 | 113 | 24 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | P | vychýlený | 15 | RB |
|  | 80 | Quercus rubra | 279 | 105 | 133 | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | P | vychýlený, zlomy, tlakové a kodominantní větvení | 15 | RB, RL-LR |
|  | 81 | Quercus petraea | 107 | 41 | 50 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | průběžný | 15 | RB |
| SK2 |
|  | 14 | Quercus rubra | 195 | 65 | 7 | 16 | 5 | 3 | 4 | 3 |  | N | Havarijní dožívající torzo, rozsáhlá dutina kmene | 70 | Kácení |
|  | 77 | Quercus petraea | 122/126 | 80 | 113 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | K | dvojkmen, vysoko vyvětvený, dominantní | 15 | RB |
| SK3 |
|  | 83 | Quercus rubra | 201 | 80 | 113 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | podrůstající rameno, dominantní | 15 | RB |
|  | 84 | Quercus rubra | 195 | 79 | 79 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | průběžný, dominantní, vysoko vyvětvený | 15 | RB |
|  | 85 | Quercus rubra | 192 | 68 | 79 | 21 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | P | velký zlom | 15 | RB |
|  | 86 | Quercus petraea | 217 | 78 | 64 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | tlakové a kodominantní větvení | 15 | RB |
|  | 87 | Quercus petraea | 179 | 70 | 113 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | mírně vychýlený, průběžný | 15 | RB, RL-LR |
|  | 88 | Quercus petraea | 157 | 61 | 79 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | vychýlený nad cestu, podrůstající rameno | 15 | RB |
|  | 89 | Quercus rubra | 236 | 90 | 133 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | mírně vychýlený, zlomy, podrůstající rameno | 10 | RB, RL-LR |
|  | 90 | Quercus petraea | 173 | 66 | 79 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | jednostranný, zlomy | 20 | RL-LR - nad cestou |
|  | 96 | Alnus glutinosa | 75 | 34 | 28 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | N | dožívající | 50 | Kácení |
|  | 103 | Betula pendula | 132 | 49 | 50 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 |  | N | chřadnoucí, u cesty, poškození báze, vychýlený, zlomy | 40 | Kácení |
|  | 104 | Quercus rubra | 170 | 64 | 133 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | podrůstající rameno, vychýlený nad cestu | 20 | RB, RL-LR |
| SK4 |
|  | 91 | Quercus rubra | 248 | 95 | 113 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | dominantní, tlakové větvení | 15 | RB, RL-LR, STD |
|  | 92 | Larix decidua | 192 | 73 | 79 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | kodominantní a tlakové větvení | 15 | RB |
|  | 93 | Larix decidua | 188 | 72 | 38 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | dominantní, průběžný | 5 | BO |

|  | 94 | Quercus petraea | 207 | 79 | 113 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | dominantní ve skupině | 10 | RB, RL-LR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 95 | Quercus petraea | 204 | 78 | 50 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | podrůstající rameno, dominantní ve skupině | 10 | RB, RL-LR |
| SK5 |
|  | 16 | Quercus petraea | 113 | 45 | 20 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | N | Vychýlený odumírajííc dvojkmen | 40 | Kácení |
|  | 17 | Quercus petraea | 151 | 64 | 13 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | N | Zlomy, jednostranné torzo nad cestou, při kácení ochránit podrůstající buk | 50 | Kácení |
|  | 18 | Betula pendula | 85 | 36 | 7 | 18 | 5 | 3 | 4 | 3 |  | N | Vyvětvená, odumírající , podrůstající | 30 | Kácení |
|  | 19 | Betula pendula | 53 | 23 | 3 | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | N | Podrůstající, netvárný, odumírající | 40 | Kácení |
|  | 20 | Betula pendula | 94 | 49 | 13 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | N | Zlomy v koruně, odumírající, vysoko vyvětvená | 40 | Kácení |
|  | 21 | Quercus petraea | 110 | 43 | 20 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | N | Výrazně vychýlený, vyvětvený, zlomy | 50 | Kácení |
|  | 35 | Betula pendula | 113 | 48 | 20 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 |  | N | Dožívající, dutiny a praskliny kmene, zlomy | 50 | Kácení |
|  | 82 | Quercus petraea | 220 | 91 | 79 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 |  | P | redukován | 10 | BO |
| SK6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Betula pendula | 100 | 49 | 7 | 18 | 6 | 5 | 5 | 3 |  | N | V zápoji, neperspektivní, odumírající | 80 | Kácení |
|  | 23 | Quercus petraea | 198 | 66 | 79 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | N | Zlomy, podrůstající ramena, mírně vychýlený | 50 | RB, RL-LR |
|  | 24 | Quercus petraea | 126 | 54 | 28 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 |  | N | Podrůstající torzo, zlomy v koruně, růst nad cestou, chřadnoucí | 60 | Kácení |
|  | 25 | Betula pendula | 69 | 36 | 38 | 15 | 6 | 5 | 5 | 3 |  | N | Odumřelé torzo bez terminálu | 40 | Kácení |
|  | 28 | Betula pendula | 88 | 43 | 13 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | N | Vychýlený nad cestu, dožívající, nestabilní | 30 | Kácení |
|  | 65 | Quercus petraea | 148 | 65 | 177 | 23 | 5 | 2 | 4 | 3 |  | N | odumřelý terminál, rozsáhlé poškození kmene | 30 | Kácení |
|  | 66 | Quercus petraea | 122 | 52 | 38 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | P | průběžný, částečně jednostranný, zlomy | 15 | RB |
|  | 97 | Quercus petraea | 138 | 47 | 50 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | N | dvojkmen, prasklina, 1 kmen odumřelý, chřadnoucí | 50 | Kácení |
|  | 98 | Betula pendula | 122 | 50 | 28 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 |  | N | odumřelé torzo | 100 | Kácení |
|  | 99 | Betula pendula | 110 | 47 | 13 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 |  | N | odumřelé torzo | 100 | Kácení |
| SK7 |
|  | 26 | Betula pendula | 107 | 40 | 13 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 |  | N | Polovina původního dvojkmene, dutina, jednostranná vlajkovitá koruna, hniloba, vychýlený | 40 | Kácení |
|  | 27 | Betula pendula | 75 | 34 | 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 |  | N | odumřelé torzo | 100 | Kácení |
|  | 42 | Betula pendula | 107 | 39 | 20 | 20 | 5 | 3 | 4 | 3 |  | N | Podélná dutina kmene, nestabilní nad komunikací, růst na skále | 30 | Kácení |
|  | 43 | Betula pendula | 94 | 38 | 13 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 |  | N | Vychýlený nad komunikací, podrůstající, neperspektivní, nestabilní | 40 | Kácení |
|  | 44 | Betula pendula | 60 | 25 | 7 | 15 | 6 | 5 | 5 | 3 |  | N | Odumřelé torzo | 100 | Kácení |
|  | 62 | Quercus petraea | 176 | 80 | 95 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | v zápoji, dominantní, mírně vychýlený, zlomy | 15 | RB |
|  | 63 | Quercus petraea | 154 | 61 | 50 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | tlakové větvení, v zápoji, dominantní, zlomy | 15 | RB |
|  | 64 | Quercus petraea | 132 | 50 | 50 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | vychýlený, jednostranný, zlomy | 20 | RB, RL-LR |
| SK8 |
|  | 46 | Acer platanoides | 110 | 39 | 50 | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 |  | N | Přeštíhlený, jednostranný, vychýlený, vysoko vyvětvený, poškození kmene, konkurující | 50 | Kácení |
|  | 47 | Acer platanoides | 163 | 62 | 79 | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | N | Tlakové a kodominantní větvení, zlomy, nestabilní, dvojkmen, havarijní | 25 | RZ, RL-LR, STD |
|  | 48 | Quercus petraea | 126 | 51 | 38 | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 |  | N | Jednostranný, vychýlený nad cestou | 40 | Kácení |
|  | 51 | Acer pseudoplatanus | 132/141 | 78 | 113 | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | P | dvojkmen, tlakové a kodominantní větvení | 25 | RB, RL-LR |
|  | 52 | Acer pseudoplatanus | 267 | 90 | 113 | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | P | vícekmen od 2 m, mírně vychýlený nad zahradu | 20 | RB, RL-LR |
|  | 53 | Acer pseudoplatanus | 122/144 | 99 | 50 | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | P | dvojkmen, tlakové větvení | 20 | RB, RL-LR |
|  | 54 | Acer platanoides | 126 | 49 | 50 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | jednostranný, v zápoji | 15 | RB, RL-LR |
|  | 55 | Acer platanoides | 126 | 46 | 38 | 16 | 5 | 3 | 3 | 2 |  | N | jednostranný, poškození kmene, odumřelý terminál, chřadnoucí | 30 | Kácení |
|  | 56 | Quercus petraea | 195 | 65 | 113 | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | vlajkovitý dvojkmen od 4 m, jednostranný, tlakvé větvení | 15 | RB, RL-LR |
|  | 57 | Quercus petraea | 88/210 | 83/30 | 113 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | částečně jednostranný, podrůstající kmen | 15 | RB, RL-LR, kácení kmen pr. 30cm |
|  | 102 | Quercus petraea | 166 | 66 | 64 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | dominantní, zlomy, částečně jednostranný | 25 | RB |
| SK9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | Acer platanoides | 116 | 45 | 64 | 16 | 5 | 2 | 3 | 2 |  | N | Rozsáhlé poškození kmene, dutina, růst u cesty, neperspektivní | 15 | Kácení |
|  | 49 | Quercus robur | 201 | 65 | 113 | 20 | 5 | 2 | 3 | 2 |  | N | Výrazně vychýlený nad komunikací, jednostranný, nestabilní | 30 | Kácení |
|  | 50 | Quercus petraea | 85 | 32 | 28 | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 |  | N | Zlomy v koruně, visící suché větve, růst nad komunikací, neperspektivní | 40 | Kácení |
|  | 58 | Quercus petraea | 198 | 80 | 79 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | zlomy, mírně vychýlený, částečně jednostranný | 15 | RB, RL-LR |
|  | 59 | Quercus petraea | 126 | 48 | 50 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | jednostranný, vychýlený | 15 | RB, RL-LR |
|  | 60 | Quercus petraea | 157 | 67 | 113 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | zlomy | 15 | RB, RL-LR |
|  | 61 | Quercus petraea | 126 | 49 | 50 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | P | vychýlený, v zápoji | 15 | RB |
|  | 100 | Acer platanoides | 144 | 57 | 79 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | N | bez terminálu, rozklesávající se, praskající tlakové větvení, nebezpečný | 20 | Kácení |
|  | 101 | Quercus petraea | 148 | 53 | 38 | 18 | 6 | 5 | 3 | 3 |  | N | konkurující, odumřelé torzo, chránit klen při kácení | 100 | Kácení |

Legenda navržených opatření - podrobně v TZ

RZ - Zdravotní řez

RB - Bezpečnostní řez

RL-LR - Lokální redukce z důvodu stabilizace STD - Bezpečnostní vazba dynamická

BO - Bez ošetření

Porostní skupiny

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Popis porostní skupiny | Návrh opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK1 | Fagus sylvatica, Acer platanoides, Betula pendula, Corylus avelana, Picea abies, Sorbus aucuparia, Aesculus hippocastanum, Quercus rubra, Impatiens parviflora, Quercus robur, Betula pendula | 4290 | 100 | 4290 | do20 | 100 | 4290 | 20 | 858 | Náletový, sukcesní, neprostupný podrost s převážným zastoupením buku | Rozvolnění a prosvětlení náletového podrostu z 80% - 3432 m2, kácení 19 ks pr. km. do 20 cm. Zapěstování perspektivních porostů s podporou buku - cílová bučina. Zapěstování 45ks perspektivních náletů - výchovný řez |
| SK2 | Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Fagus sylvatica, Quercus rubra, Picea abies, Corylus avellana, Rubus idaeus | 1008 | 100 | 1008 | do15 | 90 | 907 | 30 | 302 | Netvárné z části rozvrácené podrostové patro prosvětleného porostu s velkým zastoupením ostružiníku | Probírka náletového podrostu ze 60% - 544m2, zapěstování perspektivních jedinců (15ks - výchovný řez) s potlačením dubu červeného. Likvidace ruderálního podrostu 60% - 181m2. |
| SK3 | Quercus rubra, Fagus sylvatica, Betula pendula, Pinus sylvestris, Corylus avellana, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Reynoutria japonica | 1180 | 100 | 1180 | do15 | 80 | 944 | 30 | 354 | Méně tvárné náletové podrosty | Probírka náletového podrostu z 60% - 566m2, kácení 3 ks pr. km. do 20 cm, zapěstování perspektivních nárostů s podporou buku, lísky a javoru (18ks - výchovný řez). Likvidace ruderálního podrostu - 236m2. Chemická a mechanická likvidace invazního porostu křídlatky - 118 m2. |
| SK4 | Acer platanoides, Fagus sylvatica, Betula pendula, Quercus rubra, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Quercus robur | 1714 | 100 | 1714 | do8 | 90 | 1543 | 10 | 171 | 50% plochy - smrková skupina mladých jedinců, přehoustlé nálety s převahou javoru mléče | Probírka zahuštěné smrkové skupiny - 32 ks do 20 cm, ostatních 16 ks do 20 cm. Probírka náletového podrostu z 30% - 463m2, zapěstování perspektivních nárostů ( 13ks - výchovný řez) s potlačením dubu červeného. |

Porostní skupiny

| SK5 | Fagus sylvatica, Quercus rubra, Picea abies, Quercus petraea, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Corylus avellana, Vaccinium myrtillus, Reynoutria japonica | 1794 | 50 | 897 | do 3 | 60 | 538 | 40 | 359 | Přirozený rozvolněný podrost s převahou buků, pozitivní přítomost borůvčí | Perspektivní probírka podrostu z 50% - 269m2, zapěstování perspektivních nárostů výchovný řez 12ks. Chemická a mechanická likvidace invazního porostu křídlatky - 210 m2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK6 | Picea abies, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Vaccinuim myrtillus | 1038 | 70 | 727 | do 2 | 20 | 145 | 80 | 581 | Silně rozvolněný podrost s převahou buku, pozitivní přítomnost borůvčí, charakter lesa | Kácení 2 ks - odumřelí jedinci pr. km. do 20 cm |
| SK7 | Fagus sylvatica, Acer platanoides, Sambucus nigra, Quercus robur, Corylus avellana, Urtica dioica, Picea abies, Pinus sylvestris | 763 | 80 | 610 | do 3 | 90 | 549 | 10 | 61 | Prořídlý náletový podrost | Perspektivní probírka podrostu z 50% - 275m2, Kácení 2 ks pr. Km. do 20 cm - 1ks je vychýlený Acer platanoides, zapěstování nárostů buku (12ks - výchovný řez). |
| SK8 | Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Urtica dioica, Impatiens parviflora, Symphoricarpos albus, Picea abies, Corylus avellana, Quercus petraea, Fagus sylvatica, Quercus robur | 511 | 100 | 511 | do3 | 70 | 358 | 30 | 153 | Náletový, sukcesní, neprostupný porost ve svahu | Likvidace náletového podrostu - 70% - 251m2, ponechat Picea abies, odstranění ruderálního porostu - 153m2 |
| SK9 | Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Sambucus nigra, Urtica dioica, Symphoricarpos albus, Quercus robur, Betula pendula, Spiraea ssp., Corylus avellana | 743 | 100 | 743 | do3 | 80 | 594 | 20 | 149 | Přehoustlé náletové podrosty | Perspektivní probírka podrostů z 80% - 475m2, zapěstování a podpora nárostů buků a javoru (16ks - výchovný řez) |
| SK10 | Obnažený skalní masiv s náletovým porostem | 937 | 40 | 375 | do3 | 100 | 375 | - | - | - | Celoplošná likvidace s aplikací arboricidu proti pařezové výmladnosti |

METODIKA INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN

Číslo stromu:

Udává číslo stromu

Taxon

Určuje se rod, druh a pokud lze, i kultivar stromu. Byla použita nomenklatura dle Hurycha.

Obvod a průměr kmene

Obvod kmene je udáván v centimetrech, měřen ve výšce 1,3 m, průměr kmene je pak měřen na řezné ploše.

Plocha koruny

Vypočtená podle změřeného průměru, udávaná v m2

Výška

Udávána v metrech u referenčních stromů k dané ploše měřena výškoměrem. U ostatních stromů odhadovaná.

## Fyziologické stáří

Zařazení do věkových kategorií, např.:

- nové vysazený jedinec, neaklimatizovaný

- mladý aklimatizovaný strom ve fázi dynamického růstu

- dospívající jedinec - dorůstající do velikosti dospělého stromu

- dospělý jedinec - začíná se projevovat stagnace růstu

- starý jedinec - projevuje se ústup koruny

- senescentní jedinec - strom s postupně odumírající primární korunou

Popis stavu stromu

## Fyziologická vitalita

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost - schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy. Hlavním hodnoceným parametrem je defoliace koruny, malformace větvení na periferii koruny, vývoj sekundárních výhonů. Principem hodnocení je zachytit dlouhodobý průběh vitality a vyloučit akutní krátkodobé vlivy jako např.

jednorázovou defoliaci v důsledku žíru hmyzu).

- Vysoká

- mírné narušená

- zřetelné narušená - stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech

- výrazné snížená - začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny

- zbytková vitalita - větší část koruny odumřelá

- odumřelý strom

## Zdravotní stav

Zhodnocením stavu stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví. Jako narušení se chápe přítomnost růstových defektů (např. tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra apod.) a napadení patogenními organismy (především dřevokaznými houbami). Do hodnocení se nezařazuje vliv nevhodného ořezu.

- Výborný

- dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků

- zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační či sanační zásah

- výrazné zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah; často snižuje perspektivu hodnoceného stromu

- silné narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva

- havarijní - akutní riziko rozpadu stromu

## Provozní bezpečnost

Provozní bezpečnost je determinovaná především biomechanickou složkou vitality dřevin. Ta udává u odolnost vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukcí. Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3.

- optimální - Stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné zásahy k jejich stabilizaci.

- snížená - Stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty. V případě delší prodlevy zásahu se jejich stav může snadno zhoršit do nižšího stupně.

- silně snížená - Stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah.

- havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah k jejich stabilizaci, příp. kácení.

## Cíl dopadu

Hodnotí intenzitu provozu na stanovišti a možnost ublížení na zdraví nebo poškození majetku v dopadovém prostoru stromu. Nehodnotí provozní bezpečnost stromu, ale pouze stanoviště. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3.

- bez rizika - Extenzívní, málo využívané plochy s nízkým provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí.

- nízká míra rizika - Málo exponované plochy s mírným provozem.

- střední míra rizika - Častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob.

- vysoké riziko - Plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzívním provozem (komunikace, parkoviště), nebo v blízkosti staveb v dopadové zóně stromů.

## Perspektiva stromu

Perspektiva dřeviny na lokalitě je souhrnná hodnota vyjadřující životnost a délku uplatnění stromu z pěstebního hlediska.

Stupeň P - dřeviny alespoň střednědobě perspektivní - Dřeviny se středně až dlouhodobou perspektivou, které nemají zásadní zjevné znaky, jež by zásadně zkrátily jejich setrvání na stanovišti.

Stupeň K - dřeviny se zkrácenou perspektivou (krátkodobé perspektivní) • Dřeviny, které mají výrazné znaky, co značně snižují jejich dlouhodobou perspektivu.

Stupeň N - dřeviny neperspektivní a havarijní - Dřeviny ve špatném zdravotním stavu, nebo i takové, u kterých není účelné vynakládat prostředky na jejich další stabilizaci či ošetření, stromy havarijní.

## Biomechanická vitalita

Popisuje významné anomálie či defekty na kořenech, bázi, kmeni a v koruně stromu, které mohou být zásadní z hlediska snížení biomechanických vlastností dřeviny, nebo pro upřesnění stavu dřeviny a určení způsobu jejího ošetření. Popisovány bývají zejména růstové defekty, infekce, dutiny a různá mechanická poškození, suché větve či nepravidelný tvar koruny.

## Návrh ošetření

Specifikován je vždy základní udržovací řez, případně speciální zásah (obvodová redukce), u některých dřevin  navíc s bližší specifikací nebo s ošetřením nad rámec základního zásahu (lokální odlehčení, vazba apod.).

METODIKA HODNOCENÍ U POROSTNÍCH  SKUPIN:

## Číslo skupiny

Udává číslo skupiny jedinečné k dané ploše. U skupin je číslo složené z označení skupiny a pořadového čísla ve skupině

Taxon

Určuje se rod, druh, a pokud lze, i kultivar dřeviny. Byla použita nomenklatura dle Hurycha.

Plocha porostních skupin

Udávána v m2 jednoduchým měřením v terénu a v Situaci

## Výška

Udávána v metrech u referenčních stromů k dané ploše měřena výškoměrem. U ostatních stromů odhadovaná. V rámci skupin jsou udávány hraniční hodnoty.

Pokryvnost a plocha jednotlivých porostních pater

Udávána v % a m2 odhadem nebo jednoduchým měřením

Popis porostní skupiny

Popisuje významné anomálie či defekty v rámci skupiny, charakter keřové či náletové skupiny.

## Návrh opatření

Specifikace typu ošetření – probírka skupiny určená v procentech, kácení dřevin v rámci skupiny ( bližší specifikace počtu kácených dřevin a jejich průměr kmene), odstranění náletů plošně či v procentech plochy, zmlazovací či tvarovací řez, uvolnění perspektivních jedinců, arboristické ošetření apod

# ZPŮSOB OŠETŘENÍ

RV Výchovný řez - řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné. podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám.)

RZ Zdravotní řez - řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se především větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního.

RB Bezpečnostní řez - odstraňování suchých větví s průměrem nad 5 cm vč„ (stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených čí zlomených. Neřeší komplexní statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene čí velkých kosterních větvení).

Redukční řez - řez zmenšující objem koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště

RL Skupina redukčních řezů lokálních RL-SP Lokální redukce směrem k překážce

RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace

RL-PV Úprava průjezdního či průchozího profilu

Odstranění výmladků (OV)

# Řezy stabilizační Redukce obvodová (RO)

Redukční řez obvodový za účelem snížení těžiště koruny za účelem stabilizace stromu s udáním o kolik % výšky koruny. Předpokládá další fázi po cca 5 letech od prvního zásahu.

Stabilizace sekundární koruny (SSK) Sesazovací řez (RS)

Náročnost ošetření dle plochy korun - viz metodika AOPK

Asanace - kácení stromu ve ztížených podmínkách po částech

# Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše (S-KPP)

Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše se provádí v případech, kdy není pro pokácení stromu dostatečný dopadový prostor a poškoditelné překážky zabírají výseč více než 25 % průměru koruny.

# Technika řezu:   definice odpovídají oborovým standardům  A02 002 - Řez stromů

Ochrana stromu a jeho stanoviště při provádění řezu:

Nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmene a větví, a to včetně rušení krycích pletiv.

Nesmí dojít k poškození stromů v okolí ošetřovaného jedince.

Používání stupaček při řezu stromů je vyloučené.

Při použití montážních (vysokozdvižných) plošin nesmí dojít ke zhutnění půdy v průmětu koruny stromu rostoucího ve volné ploše. V případě růstu stromu ve zpevněné ploše je možný provoz plošiny pouze po zpevněném povrchu.

Řez stromu nesmí způsobit snížení provozní bezpečnosti či destabilizaci ošetřovaného jedince. Při realizaci řezu by v rámci možností nemělo dojít ke snížení hodnoty biotopu tvořeného stromem a jeho okolím.

Druhy vázání korun

Druh vázání, který bude použit při konzervaci a při zajištění biomechanické vitality stromů je tzv. dynamická pojistná vazba. Při konzervačních opatření hodnocených vegetačních prvků budou použity tzv. nové druhy vázání ze syntetických materiálů. Při použití systémů ze syntetických materiálů dochází k minimálním destrukčním účinkům dřevin, protože použité syntetické materiály disponují mnoha důležitými vlastnostmi:

- Elasticita

- vysoká odolnost vůči vnějším vlivům prostředí

- pevnost v tahu  • 	trvanlivost

- minimální destruktivnost vůči jištěným částem koruny.

K tomuto druhu vázání náleží také systém Cobra. Jedná se o nejnovější skupinu systémů vázání pro vazbu koruny, založených na kombinaci obvodového popruhu s polypropylenovým nebo polyesterovým dutým lanem. Systém se sestává z polyesterového popruhu a dutého polypropylenového lana. Kmenový pás tvoří rozšířený nosný popruh uzavřený do chráničky. Oba kmenové pásy jsou navzájem spojeny dutým PP lanem. Tento způsob stabilizace bez předpětí, umožňuje pohyblivost větví v nárazech větru – díky pružnosti PP lana a v něm vloženého gumového tlumiče. Statické zajištění biomechanicky oslabených korun novými druhy vázání využívajících pro své jistící prvky syntetických materiálů je bezesporu nejen novým, ale i perspektivním směrem v rámci konzervačního ošetření stromů.

Posuzování fyziologické a biomechanické vitality stromu musí být prováděno nejen vždy před samotnou instalací vázání do koruny, avšak stejnou měrou i po instalaci, kdy je třeba sledovat měnící se vitalitu stromu v závislosti na provedeném zásahu a v případě potřeby provést další potřebné kroky.

Způsob založení pojistné dynamické vazby

ZPŮSOB ZALOŽENÍ POJISTNÉ DYNAMICKÉ VAZBY

Poznámky k realizaci pěstebních opatření

Definice odpovídají oborovým standardům  :

# SPPK A02 005:2015 Kácení stromů SPPK A02 002:2013 Řez stromům

Byla podrobně navržena pěstební opatření pro jednotlivé stromy s ohledem na vyhodnocení jejich aktuálního zdravotního stavu, potenciálu a  provozně-bezpečnostní kritéria.

Kácené dřeviny budou káceny směrově, případně po částech, aby nedošlo k poškození cenných cílových dřevin a porostů.

Všechny ošetřované stromy budou stabilizovány dle uvedené obecné charakteristiky a dle podrobných pěstebních doporučení v inventarizační tabulce.

Práce budou prováděny kvalifikovanou arboristickou firmou

Ošetření a řezy budou vzhledem k nepřístupnosti lokality realizovány výhradně pomocí stromolezecké techniky,

Veškerá odstraněná biohmota do průměru 15 cm  z ošetřovaných i kácených stromů bude likvidována štěpkováním v místě a tato štěpka bude rozptýlena v podrostu nebo využita na mulčování nových výsadeb

Dřevní hmota z kácených dřevin nad průměr 15 cm bude z porostu šetrně vyklizena, rozmanipulována a odvezena na investorem určenou deponii  pro jeho vlastní spotřebu, případně částečně ponechána v porostu jako žádoucí biotop.

Zhotovitel zajistí na své náklady označení a bezpečné uzavření pracoviště po dobu provádění arboristických a asanačních prací.

Práce nebudou realizovány v období vysokých mrazů, jarního rašení dřevin a následně v období hnízdění ptactva.

Řezné plochy odstraňovaných dřevin i plevelných podrostů budou ošetřeny postřikem nebo nátěrem arboricidním přípravkem proti výmladnosti – ten bude pro snadnou kontrolu aplikace aplikován se smáčedlem (Scolycid C). Pařezy kácených dřevin nebudou odstraňovány.

Projektant vyznačí zásahy k pěstebním opatřením v porostních skupinách

Součástí opatření v podrostech je i stabilizace průchozího profilu frekventovaných cest odstraněním vrůstajících výmladků a nárostů.

## BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ  - VIZ PŘÍLOHA

ZPRACOVATEL :

Zpracovatel: ing. Pavel Vonička

Držitel autorizace k provádění biologického hodnocení dle § 67 a § 45i zák. 114/92 sb., č. J. 71076/env/063087/640/06

Spoluřešitelé: ing. Gabriela Leugnerová (botanická část)

Mgr. Martin Pudil (obratlovci)

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Dřeviny havarijní – odumřelé nebo zásadně staticky oslabené ke kácení

Dřeviny netvárné, podrůstající, vychýlené, ohrožující cílové perspektivní. - určené ke kácení

Dřeviny nestabilní, vychýlené nad komunikace, ohrožující provoz – ke kácení

Prosvětlený porost s kvalitními podrostovými nárosty cílových dřevin a individuální dosadbou solitérních dřevin

Dominantní cenné solitéry - v blízkosti komunikací nebo soukromých majetků budou tyto odborně arboristicky stabilizovány - ošetřeny

Perspektivní bukové nárosty k prořezávce a zapěstování cílových jedinců, smrková mlazina v SV části k probírce

Přehoustlé neperspektivní podrostové patro k probírce, přeměně a kotlíkovým dosadbám cílových dřevin

Invazní porosty křídlatky a kopřivy v okrajových plochách k likvidaci,      neperspektivní podrůstajíácí smrky

Nitrofilní nežádoucí plochy kopřivy a netýkavky

Světliny po kalamitní těžbě, zarůstající třtinou a sukcesní rozrůstání dubu červeného k redukci a náhradě cílovými NÁVRH ŘEŠENÍ VEGETAČNÍ ČÁST

Součástí projektové dokumentace je s ohledem na aktuální stav vegetace též návrh dosadeb pro lokální druhovou, věkovou  a prostorovou variabilitu a posílení zastoupení původních domácích dřevin v ploše lesoparku. Dosadby budou realizovány pouze ve vybraných porostních skupinách, které nejsou stabilní s perspektivou dalšího kvalitního rozvoje, nebo ve kterých převažuje sukcesní náletový a ruderální nebo invazní porost (masivní růst invazního ostružiníku, křídlatky, nebo jednodruhová sukcese náletového porostu – javor mléč, dub červený).

Stabilní a perspektivní části porostu budou pouze ošetřeny arboristickým zásahem dle metodiky v předchozí kapitole, včetně rozsáhlých bukových nárostů, které jsou v této lokalitě žádoucím vegetačním prvkem. Dosadby budou realizovány dvěma způsoby :

- prostřednictvím kotlíkových dosadeb odrostků v rozsáhlejších světlinách

- soliterními individuálními dosadbami odrostků v rozvolněných porostech nebo okrajových částech

Vzhledem k přírodnímu a přirozenému charakteru porostu bude k dosadbám využito pouze domácích druhů dřevin, pro jejich výběr byla použita expertiza programu Arboreus, která na základě zeměpisných souřadnic a lokalizace místa určí vhodnou doporučenou domácí skladbu porostu.

Součástí úprav je i potlačení a omezení nepůvodního dubu červeného a křídlatky a jejich nahrazení žádoucími chybějícími cílovými domácími dřevinami.

Pro dosadby byla zvolena velikost odrostků – výška rostlin 120/150 cm se zemním balem, která je optimální pro obdobné dosadby – nebude utlačena ruderálním podrostem a rychle se na stanovišti aklimatizuje a je i snadno udržovatelná ožínáním – opticky nepřehlédnutelná.

EXPERTIZA PROGRAMU ARBOREUS

Typ přirozené vegetace podle geobotanické mapy: F Bučiny, jedlobučiny a jedliny v podhorských a horských polohách.

Květnaté bučiny, jedlobučiny a jedliny představující primární, většinou klimaxovou vegetaci (tedy optimální konečné stadium sukcesního vývoje) podhorského až horského (popř. vysokohorského) vegetačního stupně. Těžiště výskytu je na hnědozemích v nadmořské výšce mezi 450 - 800 m (absolutní rozpětí výskytu kolísá mezi 300 - 1200 m n.m.) a 400 - 600 mm srážek (absolutní rozpětí srážek je 400 - 1000 mm).

Dřeviny doporučené k výsadbě:

- Abies alba (jedle bělokorá)

- Acer pseudoplatanus (javor klen, javor horský)

- Betula pendula (bříza bělokorá, bříza bradavičnatá)

- Carpinus betulus (habr obecný)

- Corylus avellana (líska obecná)

- Crataegus × macrocarpa (hloh velkoplodý)

- Euonymus europaeus (brslen evropský)

- Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)

- Fagus sylvatica (buk lesní)

- Lonicera nigra (zimolez černý) - ve vyšších polohách

- Picea abies (smrk ztepilý) - ve vyšších polohách

- Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)

- Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá)

- Tilia platyphyllos (lípa velkolistá)

- Ulmus glabra (jilm horský)

- Viburnum opulus (kalina obecná)

Dřeviny, které by měly obvykle převládat ve stromovém patře, jsou podtrženy.

| Typ reliéfu, orientace | Výškový stupeň | Geologický substrát | Půdní typ | Hydrologický režim | Rozšíření | Doporučované dřeviny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| svahy i hřbety, plošiny | vrchovina, hornatina (450 - 1100 m) | minerálně slabší (žuly, ruly, břidlice, silicity, paleoryolit, slepence, pískovce aj.) | kambizem oligotrofní | střední | Čechy, Morava (s výjimkou Pannonika) | Stromové patro Fagus sylvatica Quercus petraea - příměs ve vyšších polohách Quercus robur - příměs v nižších polohách Tilia cordata - příměs v nižších polohách Abies alba - příměs v nižších polohách Keřové patro nemá vlastní druhy |

Dosadby budou realizovány prostřednictvím několika typů výsadeb – viz Situace.

V rámci porostní skupiny SK2 a SK3, kde je výrazná mezernatost a rozpadlost horního stromového patra bude realizována rozptýlená dosadba odrostky v lokálních světlinách nebo plochách po odstraňovených nežádoucích druzích – celkem na cca 30% celkové plochy porostní skupiny. Použito bude kombinace listnatých i jehličnatých dřevin, spon výsadeb 3x3m.

V porostní skupině SK4, SK8 a SK9 budou realizovány pomístné kotlíkové dosadby v místech jednotlivých větších světlin, taktéž bude užita kombinace listnatých a jehličnatých dřevin ve sponu 3x3m. Prostory pro kotlíkové dosadby jsou v situaci schematicky zakresleny.

V porostní skupině SK5, rozvolněné, ale stabilní, kde je v podrostu mimo plevelných druhů velká převaha buků a kde již byly realizovány v minulosti první individuální dosadby, bude pokračováno v těchto dosadbách a postupné přeměně dožívající smrkové kultury pomocí soliterních odrostků jedlí a modřínu, které zvýší druhovou i prostorovou diverzitu porostu. Přesná pozice veškerých dosadeb bude specifikována v terénu tak, aby nedošlo k výsadbám pod koruny stávajících dřevin, konfliktu s provozem lesoparku a  stávajícími inženýrskými sítěmi.

Ve zbývajících skupinách nebudou dosadby realizovány – porost bude udržován pouze pravidelnými výchovnými zásahy.

POUŽITÝ SORTIMENT ROSTLIN

| PKL | Odrostky pro lesnickou podsadbu - listnaté | Doporučená velikost | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| AP | Acer pseudoplatanus (javor klen) Zb Šp | 120/150 | 38 |
| CB | Carpinus betulus (habr obecný) Zb Šp | 120/150 | 28 |
| SA | Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí) Zb Šp | 120/150 | 16 |
| TC | Tilia cordata (lípa srdčitá) Zb Šp | 120/150 | 12 |
| UG | Ulmus glabra (jilm horský) Zb Šp | 120/150 | 29 |
| FS | Fagus sylvatica (buk lesní) Zb Šp | 120/150 | 35 |
|  | Celkem | ks | 158 |

| PKJ | Odrostky pro lesnickou podsadbu - jehličnaté |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Abies alba (jedle bělokorá) Zb | 120/150 | 65 |
| LD | Larix decidua (modřín opadavý) Zb | 120/150 | 17 |
|  | Celkem | ks | 82 |

HABITUELNÍ ZOBRAZENÍ POUŽITÝCH DŘEVIN

Acer pseudoplatanus 	 	Carpinus betulus  	 	Sorbus aucuparia	Tilia cordata

Ulmus glabra 	 	 	Fagus sylvatica  	 	Abies alba 	 	Larix decidua TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Ochrana stávajících dřevin po dobu asanačních a souvisejících prací – a při instalaci mobiliáře

Je nezbytně nutné dodržovat veškerá ustanovení ČSN  83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině –

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech

Především :

- Stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením oplocením, které má chránit celou kořenovou zónu – podrobně článek 3.5.- 3.8.

- Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru, výjimečně lze provést ruční výkopy nejblíže 2,5 m od paty kmene stromu. Při pokládání sítí technické infrastruktury protlakem (v chráničkách) se doporučuje je vést pokud možno spodem pod kořenovým prostorem – podrobně článek 3.9.- 3.10.

- Nepropustné konstrukce nesmí pokrývat více než 30 % kořenové zóny, propustné konstrukce více než 50 % kořenové zóny 3.11. – 3.13..

## Výsadba odrostků

Odrostky budou vysazovány mimo koruny stávajících dřevin kotlíkově nebo individuálně do vícedruhových skupin (viz Situace) ve sponu 3x3 m. Respektovány a zachovány budou stávající perspektivní náletové nárosty i ostatní vzrostlé dřeviny. Všechny listnaté odrostky budou kotveny 1 svislým kůlem, opatřeny speciální  PVC chráničkou proti okusu a vytloukání zvěří (Nejlépe lesnický typ Supertubus :

•individuální plastová tubusová ochrana listnatých dřevin čtvercového průřezu (12 x 12 cm)

•vyrobená ze speciální pórovité fólie PP Tekpol, která je odolná vůči UV záření

•chránička se po 7 - 8 letech samovolně rozpadá

Jehličnaté odrostky budou proti okusu a vytloukání zvěří chráněny repelentním nátěrem a při výsadbě kotveny prostřednictvím dvou svislých kůlů.

Při výsadbě nebude realizována výměna půdy v jamkách, ale bude aplikován půdní kondicionér a pomalurozpustné tabletové hnojivo. Odrostky budou mít závlahovou misku zamulčovanou drcenou štěpkou, a v rámci přípravných zemních prací a terénních úprav bude odstraněn stávající drn v místě výsadeb, upravená ploška a nakopané hrázky tak, aby vláha neodtékala od rostlin po svahu. Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka.

Následná – dokončovací a rozvojová pěstební péče:

Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj vysazených dřevin založených zelených ploch je minimálně 3 letá dokončovací a rozvojová pěstební péče, během které je především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení odrostků, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování, kontrola a odstranění kotvení, ochrana proti okusu zvěří, kosení nežádoucího sukcesního nebo ruderálního podrostu uvolňování soliter ze zápoje, odstraňování dalších havarijních dřevin apod.

Dotační titul umožňuje po dobu tří let základní pěstební péči – o vysazené dřeviny – viz VV, Ostatní rozvojové a udržovací práce nad tyto bude realizovat objednatel ve vlastní režii, stejně jako další běžnou péči minimálně po dobu udržitelnosti, tj.celkem 10 let.

Veškeré zahradnické práce budou realizovány dle platných norem, především:

ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko biologické způsoby stabilizace

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch

ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení

ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

SPPK A02 001:2013  Výsadba stromů

SPPK A02 002:2013  Řez stromů

SCHEMA VÝSADEB ODROSTKŮ

### Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace na přírodu a krajinu a návrh opatření na jejich eliminaci či minimalizaci

Záměrem dojde ke krátkodobému menšímuzásahu do biotopů některých běžných druhů. Přímé dopady záměru lze eliminovat a při realizaci navrhovaných opatření je považovat za přijatelné.

- Málo až středně negativní vliv je možno očekávat na populace živočichů pouze přímo vázaných na dřeviny. Vlivem kácení dojde k narušení možných prostorů existence tím, že populace bude muset nacházet nové prostory mimo vliv revitalizace, míra vlivu může být zvýšena tím, pokud budou rozhodující případné zemní (skrývkové) práce a odstranění porostů probíhat v době vegetace (případné přímé ohrožení hnízd a snůšek), respektive kácení dřevin nebude probíhat v době vegetačního klidu (listopad – březen).

- Případný středně negativní vliv je možno očekávat pouze na místní populace ptáků. Tento vliv je ale dočasný a po ukončení revitalizace se stav vrátí ± do původního stavu.

Na základě provedeného orientačního biologického průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací, nebudou dotčena.

Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především následující oblasti negativních vlivů:

- Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a ptáků v zájmovém území, dále pak na ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do porostů křovin a dřevin. Lokálně tak dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, což je nutno pokládat za nepříznivý vliv.

- Rovněž tedy dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště s vyšší primární produkcí (stromy).

### Doporučení

Záměr zasahuje do biologických prvků chráněných zákonem (dřeviny), ale kromě zásahu do dřevin nemá podstatný negativní vliv na další zjištěné prvky ani na prvky nacházející se v sousedství (krajinný ráz, významné krajinné prvky).

### Přímé a nepřímé vlivy na organismy

Výstavbou dojde k fyzické likvidaci jedinců organismů (dřeviny) a k zásahu do biotopů (obratlovců). Diskutován je dále vliv záměru na populace a jedince.

Dopad na populace lze hodnotit velmi obtížně (problém je ve vlastní definici pojmu i v prostorovém vymezení populací, v absenci informací o velikostech jednotlivých populací atd.). Reálně lze takto uvažovat pouze u některých druhů s výskytem na specifických a jasně vymezených biotopech, s nízkou pohyblivostí a omezeným kontaktem s dalšími populacemi v okolí. V řešeném území jsou v tomto směru ohroženější zjištěné druhy bezobratlých. Přímé negativní vlivy záměru na populace ostatních zvláště chráněných druhů nelze očekávat.

- Izolovanost zjištěných populací: průzkumem nebyla zjištěna. Všechny druhy mají možnosti existence na přilehlých lokalitách.

- Mobilita zjištěných druhů živočichů: obratlovci sledované lokality jsou dostatečně mobilní, druhy bezobratlých jsou přímo vázány na lokalitu, respektive vegetaci lokality a částečně imobilní.

Dopad na jedince v souvislosti s kácením a vegetačními úpravami je zřejmý především u bezobratlých; u obratlovců se týká zejména ptáků, vliv na ptáky lze snížit načasováním zásahu mimo období hnízdění, které probíhá u většiny druhů od dubna do července.

Přímé dopady záměru lze částečně eliminovat a při realizaci navrhovaných opatření je považovat za přijatelné.

### Nepřímé vlivy

Lze jmenovat zvýšenou prašnost, hluk a rušení trvalou lidskou přítomností při stavbě, dále při kácení dřevin a úpravách terénu i vegetačních úpravách a rušení v souvislosti s užíváním objektů. Nepřímé vlivy budou omezeny po dokončení výstavby. Nepřímé vlivy nejsou významnější než přímé. Záměr revitalizace je žádoucí.

### Navrhovaná základní opatření

- Investor zajistí pro období před zahájením prací a pro jejich průběh odborný biologický anebo autorský dozor. Pokud bude v rámci biologického dozoru zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha, potom odborně způsobilá osoba bezodkladně navrhne příslušná opatření, která budou pro žadatele závazná. Odborně způsobilá osoba např. provede odchyt a záchranný přenos mimo prostor prací.

- Bude provedena kontrola výskytu saproxylofágního hmyzu během kácení dřevin s případným přenosem ponrav a kokonů.

- Bude dodržena technologická kázeň při stavbě (ochrana ostatních dřevin, ochrana vodní nádrže apod.).

### Závěr

Zpracovatel biologického hodnocení považuje vliv záměru za únosný a proveditelný a doporučuje souhlasné stanovisko orgánů ochrany přírody.

Vhodné je stanovení biologického dozoru pro vybrané stavební úkony (kácení zeleně – prověření výskytu hmyzu a hnízd – případný záchranný transfer.

DOPLNĚNÍ FUNKČNÍCH PRVKŮ MOBILIÁŘE

### Nezbytné související činnosti mimo způsobilé náklady dotačního titulu

Součástí PD je dle požadavku investora kromě stabilizace a rozvojových opatření na stávajících vegetačních prvcích  i doplnění základního funkčního mobiliáře.

V současné době lesopark zcela postrádá jakékoliv prvky mobiliáře, cestní síť je nezpevněná, umožňující jednoduché zpřístupnění plochy jednou cestou, trasovanou v ose podzemní kanalizace.

S ohledem na přírodní charakter místa a velmi svažitou dispozici plochy není žádoucí intenzivní doplňování parkových aktivit. Lesopark je ale frekventovanou spojnicí mezi školními zařízeními a centrem města, proto je vhodné doplnění pouze jednoduchých stabilních parkových laviček a odpadkových košů, které umožní krátkodobou rekreaci v místě.

Z centrální nejvyšší části lesoparku nad aktuálně odlesněným skalnatým masivem je pak velmi ojedinělý výhled na nedalekou vodní přehradu Harcov. V této části proto bude zřízena vyhlídka s jednoduchým bezpečnostním dřevěným zábradlím nad skalnatým masivem a komunikací.

Při vstupních částech do lesoparku budou umístěny dva jednoduché směrníky, upozorňující pěší návštěvníky na možné směry zvolené trasy chůze.

Jednotlivá odpočivadla s umísťovaným mobiliářem vycházejí ze stávající terénní konfigurace a v místech osazovaných laviček, odpadkových košů a zábradlí budou provedeny nezbytné drobné terénní úpravy se svahováním trvalých zářezů a násypů – cca 45 m2.

Stávající pouze vyšlapané pěšiny nebudou nijak stabilizovány. Jsou trasovány přímo nad inženýrskými sítěmi, takže ej vysoká pravděpodobnost jejich poškození při opravách a úpravách a zároveň jsou v uspokojivém stavu, odpovídajícím přírodnímu charakteru lesoparku. V rámci vegetačních úprav a následné péče bude pouze likvidován vrůstající nálet a nárost, omezující průchod a zarůstající odpočivadla.

Aktuální stav a charakter procházkových pěšin

### Lavičky

Parkové lavičky budou použity ve dvou typech provedení – s opěradlem v počtu tří kusů a bez opěradla – jeden kus. Umístění laviček v lesoparku je situováno v návaznosti na hlavní pěší tah a to pravidelně v celé jeho délce. Taktéž je dbáno na průhledy a výhledy.

Robustní lavička s typem kotvení vhodným i do svažitého terénu.

Lavička dřevo/kov s opěradlem:

| celková délka (v mm) | 2120 |
| --- | --- |
| celková šířka (v mm) | 520 |
| celková výška (v mm) | 1320 |
| výška po ukotvení (v mm) | 820 |
| výška sedáku po ukotvení (v mm) | 450 |
| materiál konstrukce | kov |
| barva konstrukce | stříbrná - žárový zinek |
| materiál sedáku / opěradla | dřevo - smrk |

barva sedáku / opěradla  	 kotvení

Lavička dřevo/kov bez opěradla

| celková délka (v mm) | 2120 |
| --- | --- |
| celková šířka (v mm) | 350 |
| celková výška (v mm) | 950 |
| výška po ukotvení (v mm) | 450 |
| výška sedáku po ukotvení (v mm) | 450 |
| materiál konstrukce | kov |

stříbrná - žárový zinek   dřevo - smrk

### Odpadkový koš

V blízkosti odpočivadel s lavičkami a u vstupů do parku budou umístěny jednoduché robustní stabilní odpadkové koše v kombinaci kov/plast se stříškou v celkovém množství tří kusů.

Koš plastový na ocelovém pozinkovaném sloupku

| objem (v litrech) |  |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| průměr (v mm) |  |  | 350 |
| výška (v mm) |  |  | 840 |
| materiál |  |  | plast |
| barva |  |  | siena |
| kotvení |  |  | přišroubování a zabetonování sloupku |

Sloupek pro koš Prima

### Informační směrník

U obou vstupů do lesoparku budou pro pěší návštěvníky umístěny jednoduché směrníky na ocelovém sloupu  Ty budou upozorňovat pěší návštěvníky na směry tras. Lze využít i standardní městský infosystém, pokud existuje.

délka (v mm)    745  výška (v mm)    120  max. směrů na patře    4  provedení    materiál

ocelový nosník dodáván individuálně podle počtu výložníků kotvení do betonové patky

### Bezpečnostní zábradlí

V blízkosti vyhlídky na přilehlou vodní nádrž Harcov bude nad skalnatým masivem umístěno dřevěné zábradlí. Zábradlí je zhotoveno z frézovaných, tlakově impregnovaných dřevěných kuláčů o průměru 10cm. Madlo z kuláčů o průměru 10 cm, svlak z půlkuláčů stejného průměru, sloupky jsou opět frézované kůly o průměru 10cm osazené do ocelového kotevního prvku o průměru 10cm, který je zapuštěn do základové patky z prostého betonu B 7,5. Segment jednoho dílce zábradlí je 2m, celková délka zábradlí 8 m. Povrchový ochranný olejový nátěr.

Umístění viz Situace – bude vytyčeno v terénu za účasti projektanta.

Vzorový řez zábradlí

# Text boxes

DOT

Č

ENÉ  POZEMKY

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAH

Ů

Č

í

sl

o

po

r

o

s

t

n

í

sk

upiny

Č

í

sl

o

s

tr

o

mu

T

a

x

on

O

b

v

od

k

m

ene

v

1

,

3

m

(

c

m)

Pr

ů

m

ě

r

k

m

ene

st

ro

m

u

na

ř

e

z

né

p

l

o

š

e

(

c

m)

P

l

o

c

ha

k

orun

y st

ro

m

u(

m

2)

V

ýšk

a

(

m)

F

yz

i

o

l

og

i

ck

é

stá

ř

í

(1

-

6)

F

yz

i

o

l

og

i

ck

á

v

i

t

a

li

t

a

(0

-

5)

Z

dra

v

o

t

n

í st

a

v

(0

-

5)

P

ro

v

o

z

n

í

be

z

pe

č

no

st

(0

-

3)

C

í

l

dopadu

(0

-

3)

P

er

s

pe

kt

i

v

a

(

P,K,

N)

S

u

c

hé

v

ě

tv

e

v k

orun

ě

(

%)

Č

í

sl

o

sk

upiny

T

a

x

on

P

l

o

c

ha

poro

st

n

í sk

up

i

n

y

(

m

2)

P

o

k

r

yv

no

st

poro

st

n

í sk

up

i

n

y

(

%)

P

o

k

r

yv

no

st

poro

st

n

í sk

up

i

n

y

(

m

2)

V

ýšk

a

(

m)

P

o

k

r

yv

no

st ke

ř

o

v

ého

a

ná

l

e

t

o

v

ého

pa

t

ra

(

%)

P

o

k

r

yv

no

st ke

ř

o

v

ého

a

ná

l

e

t

o

v

ého

pa

t

ra

(

m

2)

P

o

k

r

yv

no

st

b

y

li

nného

č

i

ruderá

l

n

í

ho

poro

st

u(

%)

P

o

k

r

yv

no

st

b

y

li

nného

č

i

ruderá

l

n

í

ho

poro

st

u(

m

2)

kiefer

do betonu

oboustranné

hliníkový jeklový profil