| Technická specifikace přívěsného vozíku Technická specifikace přívěsného vozíku za dopravní automobil jednotek požární ochrany, s předurčením v ochraně obyvatelstva a zásahů jednotek požární ochrany nebo složek integrovaného záchranného systému, případně při jiných situacích s vyšší koncentrací osob, vytvořit jednoduché zázemí apod. Speciální požární přívěs pro hasiče Zadavatelem požadované technické parametry požárního přívěsu Dodavatelem nabízené parametry přívěsného vozíku Přívěsný vozík (přípojné vozidlo kategorie O2) se skříňovou nástavbou za vozidlo – standardní dopravní automobil jednotek požární ochrany (vozidlo M1, M2 nebo N1, N2): sendvičová skříňová konstrukce červené (RAL 3020) a bílé (RAL 9003) barvy a vestavbou. S možností samostatného stání bez nutnosti zapojení za tažné vozidlo (opěrné nohy, kolečko s aretací na oji) Materiál pro výrobu přívěsného vozíku: nový, nepoužitý podvozek, ne starší 24 měsíců Vybavení přívěsného vozíku: na oji je zesílené manipulační opěrné kolečko s výztuhou 8 + 8ks upínací oko ve V misce po stranách podlaha voděodolná a protismy -kové překližky tl. 15 mm vnitřní osvětlení vozíku - na bočnicích (levá, pravá, zadní) - když bude bočnice otevřená, tak aby osvětlila prostor pod ní - vyřešit přes vypínač. 4x malé modré LED blikače (umístit na zadní stranu vozíku - napojení do osvětlení vozíku ze zásuvky auta - s možností vypnutí/zapnutí přes vypínač, který může být umístěn ve vozíku 4ks stabilizační podpěry poblíž rohů ložné plochy – heverového typu 2ks zakládací klíny včetně držáku Podvozek: přívěsný vozík se skříňovou nástavbou je postaven na dvounápravovém podvozku o celkové hmotnosti 2.500 kg s nájezdovou bržděnou nápravou, rám je vyroben z žárově zinkované oceli 2 x náprava AL-KO B1200, a=1500, nápravy montovat do střední polohy kola 195/50 R 13C nebo 185 R14C – bude upřesněno v případě objednání kola pod ložnou plochou nájezdová brzda AL-KO vyztužená V-oj 2500mm, 3,5t blatníky AL kšilty, zástěrky černé příprava na tlumiče, tlumiče montovat Skříňová nástavba: vyrobená ze sendvičových panelů tl. 50mm, střecha sendvič montovaná na KLIK-systém. vnitřní konstrukce pro uložení výbavy je ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů přední čelo pevné mezi klapky lze nasunout trojúhelníky z plachtoviny a mít zastřešený prostor Výklopné dveře: výklopné dveře po obou bocích v zadní části přívěsného vozíku, uzamykatelné, shodné zámky na celém přívěsném vozíku Snadný přístup: otevírání skříně ze tří stran Barevné provedení: polep skříně červenou folií s bílým pruhem + na obou bocích (levý i pravý) logo civilní ochrany (viz příloha) ve velikosti 50x50cm a nápis HASIČI KARLINKY Uložení výbavy uvnitř na předem určených místech, včetně upevnění, případně pevné vestavby: Vnitřní konstrukce pro uložení výbavy je ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů na zadním čele reflexní polep vytvořit prostor pro uložení 1 ks nafukovací stan Gumotex HF 42E, tento stan dodá zadavatel gumové podlahy 17ks 150x100x2cm kompresor s hadicemi ke stanu rychlovarná konvice pro ohřev vody objem min. 1,5 l - 1 ks nerezový termo hrnec (pro ohřev vody, výdej teplého nápoje apod.) objem min. 10 l - 2 ks mobilní naftové topidlo BV77E + komínek 1ks autochladnička objem min. 45 l - 1 ks skládací stoly 4ks a lavice 8ks pro cca 25 osob o rozměrech 100x35x80 nafukovací lehátko 8ks spací pytel 8ks kanystry na pitnou vodu 30 l - 2 ks kanystr na PHM 20 l - 1 ks kufřík s nářadím hadice teplovzdušná pružná křovinořez 1ks o rozměrech 90x50x50cm prodlužovací kabel 230 V, 25 m, do venkovního prostředí - 3 ks vnitřní led osvětlení stanu 2ks kufřík s psacími potřebami držák na plastové pytle na odpadky přepravka plastová s víkem min. 600x400x300 mm – 6 až 8 ks |
| --- |
| Požadované vnější rozměry: |  |
| Zadavatelem požadované technické parametry přívěsného vozíku s ohledem na prostorové možnosti garážového stání. | Dodavatelem nabízené parametry přívěsného vozíku |  |
| Délka [mm]: | max. 3.100 |  |  |
| Šířka [mm]: | max. 1.750 |  |  |
| Výška [mm]: | max. 2.000 |  |  |