# Popis požadovaných oprav

Pec má označení C 411, nyní označována jako KP150, výrobce PKI-Teplotechna, s.r.o., Brno.

Podlahy pecí jsou popraskané, žárem zdeformované a vzniklé nerovnosti brání bezpečnému zavezení rakve. Může dojít i k prolomení podlahy. V tomto případě by byla pec nefunkční. Pod podlahou jsou dopalovací komory, které zajišťují přepálení odcházejícího kouře a tím dodržení emisních limitů daných pro tento typ spalování ČIŽPE. Dále je nutná výměna izolace ve dveřích vsunu. Původní izolace je již vypálená a teplo z pece by proniklo na ocelovou konstrukci zavážecích dveří a došlo by k deformaci těchto dveří, které by nebylo možno zavřít. Vlastní podlaha, která má tl. 8cm je po obvodě uložena na římse a středem podezděna na zdi z betonových tvarovek.

Oprava pece spočívá v postupném vybourání stávající podlahy, dlaždice 450x350x80..12 ks, vybourání středové stěny na které leží podlaha, 36 ks tvarovek 275x220x122  -  cca3m2, vybourání bočních tvarovek pro uložení podlahy cca 4,5 bm. U dveří vsunu vydělání 53 vrstev Sibralu  - 1000x150, které jsou ve dveřích zajištěny nerezovými jehlicemi. Veškeré materiály potřebné pro opravu jsou odolné maximální teplotě 1450 stupňů.