#### CHARAKTERISTIKA PECE  KP 150 (C 411)

- Vnější rozměry:

délka 3,45m, šířka 2m, výška 3,15m

- Vnitřní rozměry:

délka 2,4m, šířka 0,88m, výška 0,88m

objem komory 1,8m3

* vstupní dveře š = 0,88m, v = 0,8m

* komora druhotného spalování = 1,9m3

3. Váha pece : cca 15t

4. Hořáky : středotlakové hořáky na zemní plyn (svítiplyn)

1ks v hlavní spalovací komoře

1ks v dospalovací komoře

Celkový výkon 500kW

Požadovaný  tlak  zemního plynu  před napojením k peci : 50 - 400mbar

Max.  spotřeba  plynu  při zážehu  obou hořáků je krátkodobě  56 m3/hod. Po  natemperování   spotřeba prudce klesá (10 - 15m3).

5. Elektrický proud:

Napájení 3+N+PE 380/220V 50Hz

Celkový instalovaný el. příkon 12kW

6. Pracovní teplota : 800 - 1100°C

7. Výkon pece:

Průměrná doba kremace 55 - 90min  ( dle hmotnosti  těla  a  typu  rakve) včetně cyklu zchlazení a podrcení:

při režimu  5x8h/týden    cca 1.800 zpopelnění/rok

5x16h/týden   cca 3.700 zpopelnění/rok

5x24h/týden   cca 5.400 zpopelnění/rok

na jednu pec

8. Množství spalin:

800°C při východu z pece = 3.442,8 m3/h

300°C v komíně               = 5.652,53m3/h

9. Vyústění z pece:

plechový sopouch  komína  -  výška 1,5m,

váha 2t, prům. 950 vyzděn na prům. 550

10. Plechový komínový nástavec:

délka 3m, prům. 708  vydusán na prům. 550, váha cca 1,5t

11. Plechový komín:

min. délka 2m (délka je dána rozptylovou studií)

Pec KP 150 (C 411) je  vybavena :

- systémem kontroly pyrolýzy "CAR", který je již instalován na  několika  spalovacích   a  kremačních  pecích.  Toto patentované zařízení dovoluje optimální funkčnost pece a optimální  provozní podmínky  (dokonalé ovládání procesu hoření, lepší výkonnostní  parametry, snadnější chlazení pece), zejména když je vysoký počet kremací

- hořákem  dospalování, jehož  výkon byl  zvýšen z  důvodu zlepšení  kvality plynných  spalin při  výstupu z komína (vyšší teplota dospalování)

Kremační   pec  KP 150 (C 411),  plně   automatická,  odpovídá  všem technickým  požadavkům  a  patří  mezi  nejmodernější  ve své kategorii.

KONCEPCE

- pec je instalována na úrovni podlahy

- k zákazníkovi je  dodaná  úplně  dokončená a  testovaná ve výrobním podniku

- drtič ochlazených ostatků je včleněn do pece

- teplo  pece je  využíváno pro  ohřev cirkulujícího  vzduchu primárního i sekundárního

KONSTRUKCE

- velmi odolná (kovová kostra pece i žáruvzdorné vyzdívky)

REGULAČNÍ PRVKY

- sonda kyslíku

- ovlivnění podtlaku regulací ventilátoru tahu

Materiál  je technicky  zabezpečen,  především proti možnosti exploze.

- mezi pecí  a komínem není žádná  zábrana, což umožňuje únik případně nahromaděného plynu v peci

- extrační  ventilátor reguluje  tah v  komíně pomocí  měniče rychlosti

- v případě   nedostatečného  podtlaku,   popř.  přetlaku, zvyšuje  ventilátor  maximální  otáčky  až  do vyrovnání tlakových podmínek v peci

- stejně  tak  i  při  otevření  dveří  vsunu nebo čištění silnější   extrakce   zamezuje   vniknutí   kouře   nebo vyšlehnutí plamene do místnosti

- zabezpečenost dveří

- dveře   čištění  jsou  vybaveny  pohledovým dvojsklíčkem PYREX a dalšími ochrannými dveřmi

- dveře   vsunu  i  čištění  jsou  montovány  ny pružinách zabezpečujících dotěsnění

- dveře   vsunu   jsou  doplněny  systémem  bezpečnostního rychlouzávěru s elektromagnetickým motoreduktorem, který slouží při náhlém výpadku proudu

- zasouvací zařízení

- vsun  rakve do  pece  bez  změny výšky,  což představuje větší bezpečnost v  případě výpadku elektrického proudu, neboť rakev  může být zasouvadlem  manuálně dotlačena do pece  a  po   uzavření  rychlouzávěrem  může  pokračovat normální průběh kremace

- vsun  se uskutečňuje automaticky  a bezhlučně (pohyb  je jednotvárný bez zrychlení)

Emisní limity

CO                                                  100 mg/m3N

NOx                                                 350 mg/m3N

Org. slouč. jako C                             15 mg/m3N

HCL a HF (suma)                             30 mg/m3N

prach                                                 50 mg/m3N

nejvyšší přípustná

tmavost kouře                             0 stupeň Ringelmana

Údaje jsou platné pro obsah kyslíku 17% a suchý plyn 101.32 kPa 0°C.